POPLACHOVÁ VÝSTRAHA

MSA AUER motionSCOUT

Schválil: 	Jednatel společnosti

Platnost od:	15.3.2012

Správce dokumentu:	UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q

Zpracovatel:	UNIPETROL RPA, s.r.o. - odbor HZS – Bc. Petr Králert

# Seznam změn

| Číslo změny | Číslo strany | Předmět změny | Platnost od | Schválil (funkce, podpis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vyjmuté | vložené |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle Směrnice 821.

Obsah

Seznam změn	2

1	Účel	4

2	Rozsah platnosti	4

3	Pojmy, definice a zkratky	4

4	Použití automatické poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT	5

4.1	Popis poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT	5

4.2	Obsluha poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT.	5

4.3	Zajišťování výdeje poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT	6

5	Odpovědnost	6

5.1	Vedoucí zaměstnanci	6

5.2	Zaměstnanci	6

6	Seznam souvisejících dokumentů	7

Příloha A	 Poplachová výstraha MSA AUER motionSCOUT – detaily:	8

# Účel

Pracovní postup popisuje jednotný způsob pro používání automatické poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT, která je určena:

- pro nositele IDP, jako povinná ochranná pomůcka při práci a všech činnostech, které je nařízeno konat v IDP. Poplachová výstraha je zapůjčena společně s IDP ve výdejně střediska dýchací techniky.

- pro ostatní zaměstnance, (např. pro zabezpečení práce v uzavřených nádobách a zařízeních bez použití IDP, dále v místech, kde je nedostatečná kontrola zaměstnance).

# Rozsah platnosti

Tento postup je závazný pro všechny zaměstnance, používající na pracovištích nebo zařízeních UNIPETROL RPA, s.r.o. poplachovou výstrahu. Netýká se HZSP, který má vypracován vlastní postup.

# Pojmy, definice a zkratky

HZSP	-	Hasičský záchranný sbor podniku UNIPETROL RPA, s.r.o.

IDP	-	Izolační dýchací přístroj

Nositel IDP	-	Zaměstnanec, oprávněný použít k ochraně dýchacích cest při své práci izolační dýchací přístroj

Poplachová výstraha	- 	Automatická poplachová výstraha MSA AUER motionSCOUT

Středisko dýchací techniky, SDT	-	Středisko dýchací techniky firmy IS STAR s.r.o., zajišťující pro UNIPETROL RPA, s.r.o. servis dýchací techniky

ZÓNA 0 – 2	- 	Prostory s nebezpečím výbuchu

# Použití automatické poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT

## Popis poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT

### Automatická poplachová výstraha MSA AUER motionSCOUT je detektor pohybu nositele IDP, který lze použít jako poplachový přístroj, nebo jako osobní tísňový přístroj s automatickým vyvoláním poplachu při nehybnosti.

### Poplachová výstraha snímá pohyb, nebo chybějící pohyb nositele IDP. Po cca 20 sekundách jeho nehybnosti automaticky aktivuje zvukovou a optickou výstražnou signalizaci, kterou lze rovněž aktivovat manuálně. Signalizace upozorňuje jiné osoby a pomáhá jim najít nositele IDP, který se nachází ve stavu ohrožení.

### Poplachová výstraha MSA AUER motionSCOUT je nárazuvzdorná, prachotěsná, vodotěsná a v nevýbušném provedení s níže uvedeným omezením.

### Osvědčení:

Prohlášení o shodě EC: www.msa-europe.com

- Směrnice ATEX 94/9/EC

BVS 07 ATEX E 154; II 1G Ex ia IIC T3/T4; -20 ºC ≤ Ta ≤ + 55 ºC

EN 60079–0: 2006, EN 60079–11: 2007, EN 60079–26:2004

- Směrnice EMC 2004/108/EC

EN 61 000–6-2: 2006, EN 61 000–6-3: 2007

### Poplachová výstraha MSA AUER motionSCOUT je umístěna v odolném a vodotěsném plastovém pouzdru s pryžovým potahem.

### Na pouzdru se nacházejí tři světelné diody, které signalizují správnou funkci.

### Stav baterie:

- pokud bliká dioda zeleně, je kapacita baterie plná a funkce nejsou nikterak omezeny

- pokud dioda bliká červeně, je chod baterie zajištěn pouze na 1 hodinu provozu

### Teplotní výstraha:

- pokud dojde k přehřátí, začne poplachová výstraha vydávat tóny v intervalu 2 sekund po dobu trvání tohoto stavu

Pozor:

Vyhněte se přehřátí poplachové výstrahy. V případě přehřátí poplachovou výstrahu okamžitě přemístěte do chladnějšího prostředí, jinak hrozí zhoršení funkce, nebo může dojít k úplné nefunkčnosti.

## Obsluha poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT.

### Přístroj má tři základní polohy:

- Vypnuto – poplachová výstraha nepracuje (uložení ve skladu, pohotovosti, v dílně apod.).

- Zapnuto – poplachová výstraha je aktivována. Po sepnutí tlačítka „ZAP/VYP“ vydá automaticky ohlašovací tón (přibližně 2 sekundy). Při zapnutí současně začne blikat zelená dioda-kontrolka (viz. bod 4.2.4.). Přístroj je tímto zapnut. Poplachová výstraha je schopna pracovat 8 hodin nepřetržitě. Při převzetí na SDT, před zahájením práce, pochůzky apod. se provádí kontrola funkčnosti. Kontrolou se otestují stav přístroje a kapacita baterie.

V případě nehybnosti začne přibližně po dvaceti vteřinách poplachová výstraha vydávat výstražnou signalizaci se sníženou hlasitostí přibližně po dobu 15 vteřin. Jestliže uživatel během předběžné výstražné signalizace není schopen pohybu, zazní úplná výstražná signalizace.

- Aktivace – přístroj je aktivován (spustí vysoký ohlašovací tón signalizující krizový stav zaměstnance). Aktivace se spouští tlačítkem výstražné signalizace pod diodou znázorňující stav baterie. Důvodem pro ruční aktivaci může být nevolnost, úraz, porucha IDP, či jakýkoliv jiný problém.

Zrušení signalizace je možné pouze vypnutím poplachové výstrahy současným přidržením tlačítka výstražné signalizace a tlačítka ZAP/VYP po dobu cca 5 sekund.

### Je zakázáno poplachovou výstrahu při práci vypnout, nebo nechat vydávat bezdůvodně výstražný tón signalizace.

### V případě, že poplachová výstraha přestane během práce z nějaké příčiny pracovat, musí se zaměstnanec – nositel IDP okamžitě vrátit!

### Stane-li se zaměstnanci, že přístroj začne vydávat vysoký ohlašovací tón a zaměstnanec je v pořádku, nezbývá než přístroj vypnout (přidržením obou tlačítek) a znovu zapnout.

## Zajišťování výdeje poplachové výstrahy MSA AUER motionSCOUT

### Středisko dýchací techniky – st. 2826 zajišťuje půjčování, servis, prohlídky, opravy a doplnění baterií pro poplachové výstrahy (výdej nepřetržitě 24 hod denně – tel. 4047).

### Nositel IDP spolu se zapůjčeným IDP dostane zároveň i 1 ks poplachové výstrahy provede si kontrolu (funkce a baterie) a poté poplachovou výstrahu vypne.

### Za vypůjčenou poplachovou výstrahu odpovídá vypůjčitel! Při ztrátě, poškození, nebo jiném znehodnocení se postupuje dle Směrnice 074/1.

### Po ukončení práce nositel IDP poplachovou výstrahu vypne a společně s dýchacím přístrojem vrátí zpět na středisko dýchací techniky.

# Odpovědnost

## Vedoucí zaměstnanci

### Vedoucí zaměstnanci si vedou přehled, koho, kdy a kam vyslali na práci s poplachovou výstrahou, kdo a kdy se po skončení práce odhlásil.

### Vedoucí zaměstnanci informují ostatní zaměstnance o možnosti signalizace poplachové výstrahy. Pro případy varovné signalizace na pracovišti vypracují postup (pravidla) dle příslušného pracoviště pro vyhledání a záchranu nositele poplachové výstrahy.

## Zaměstnanci

### Proškolení o použití poplachové výstrahy je součástí školení nositelů IDP (viz Směrnice 422 Servis a používání dýchací techniky).

### Zaměstnanec, který porušením tohoto předpisu, případně předpisů souvisejících, s nimiž byl prokazatelně seznámen, způsobí:

- zaměstnavateli škodu, je povinen vzniklou škodu uhradit ve smyslu ustanovení Zákoníku práce o odpovědnosti zaměstnanců za škodu,

- sobě pracovní úraz, nebo nemoc z povolání, zprostí se zaměstnavatel odpovědnosti za škodu v rozsahu daném ustanovením Zákoníku práce.

# Seznam souvisejících dokumentů

Směrnice 074/1		Náhrada škod způsobených zaměstnanci při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním, hlášení případů krádeží

Směrnice 422		Servis a používání dýchací techniky

PRP 14	 	Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA Auer AirGO

PRP 17		Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA Auer AirMaxx

PRP 18		Kyslíkový izolační dýchací přístroj MSA Auer AirElite4h

# Příloha A	 Poplachová výstraha MSA AUER motionSCOUT – detaily:

- Tlačítko ZAP/VYP

- Červená dioda výstražné signalizace

- Indikační dioda stavu baterie

- Tlačítko výstražné signalizace

# Text boxes

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

Datum vytištění: 12. 6. 2014